## Slide 1
올인원 프레젠테이션 시스템
- 제품 설명서 -
MODEL : IAO-A84

## Slide 2
목차
주요 특징
제품 사양
장치 설명
  3-1. 전면부
  3-2. 후면부
장치 사용법
원격 사용법
연결도
3
4
5
7
9

## Slide 3
본 제품은 외관 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
1. 주요 특징
  영상, 음향, 통합제어 올인원 통합 시스템
    오디오 믹서 : Fully Digital 8-in x 6-out
    비디오 스위처 : True-4K 4-in x 2-out
    파워 앰프 : Class-D 100W/4 Ω (50W / 2CH)
    카메라 제어 : PTZ Camera Controller
    통합 제어 : Room Control (RELAY, POWER, IR, RS-232)
  직관적인 사용자 GUI
    전용 PC GUI 소프트웨어 제공으로 간편한 설치 및 쉬운 사용 가능
    Touch-LCD 를 통해 간편하고 편리한 조작 가능
  초소형 사이즈
    다기능을 제공하면서도 초소형 2U 표준 사이즈
  다양한 활용성
    일반 프레젠테이션 A/V 환경
    화상회의 A/V 환경
    수업/강의 녹화 A/V 환경

## Slide 4
본 제품은 외관 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
2. 제품 사양
기능 |  | 설명
비디오 입력 | HDMI 입력 | 인터페이스 : 4 x HDMI Type A 최대 해상도 : 4K@60 (4:4:4)
비디오 출력 | HDMI 출력 | 인터페이스 : 2 x HDMI Type A 최대 해상도 : 4K@60 (4:4:4)
 | USB 출력 | 인터페이스 : 1 x USB C-Type 최대 해상도 : 1080P
오디오 입력 | LINE/MIC 입력 | 인터페이스 : 8 x Terminal Block Type 3.5mm Pitch 샘플/비트 레이트 : 48KHz / 24-Bit
오디오 출력 | LINE 출력 | 인터페이스 : 4 x Terminal Block Type 3.5mm Pitch, 1 x L/R 3.5mm stereo 샘플/비트 레이트 : 48KHz / 24-Bit
 | AMP 출력 | 인터페이스 : 2 x Terminal Block Type 5.0mm Pitch 샘플/비트 레이트 : 48KHz / 24-Bit 정격 출력 : 100W(50W/CH), 4ohm
주변기기 연동 / 제어 | PTZ 카메라 제어 | RS-485 : 1
 | 주변기기 제어 | RS-232 : 2
 | IR 제어 | IR : In 2, Out 2
 | RELAY 제어 | NO 접점 : 8
 | 접점 입력 | EM 접점 : 1
 | DC 전원 제어 | DC 전원 바이패스 : 2 (1A/Port)
장비 제어 | 직접 제어 | Touch LCD : 4.3-inch Button : Menu, Lock, Mute, Func
 | PC 제어 | 인터페이스 : 1 x 10/100M LAN Type RJ-45 프로토콜 : TCP/IP
전원 | 사용 전원 | DC 24V / 5A (120W)
제품 외관 | 크기 | 480(W) x 88(H) x 250(D) mm

## Slide 5
3. 하드웨어 설정
3-1. 전면부
1
2
3
  Touch LCD 상태표시 및 조작
  AUDIO/VIDEO/PRESET 상태표시 및 조작할 수 있습니다.
2
  전면 조작 버튼
  MENU : LCD표시 화면을 MENU 페이지로 이동합니다.
  MUTE : 전체 AUDIO 출력에 대한 MUTE 상태를 ON/OFF 합니다.
  LOCK : LCD 및 전면 조작 버튼 동작에 대한 LOCK 상태를 ON/OFF 합니다.
  FUNC : 장비 동작 시 초기 상태를 저장합니다. 버튼을 2sec 이상 누르고 있으면 현재 장비의 오디오/비디오/컨트롤 설정 상태를 저장합니다.
3
  POWER 버튼
  장비의 전원을 ON/OFF 할때 사용합니다.
1

## Slide 6
3-2. 후면부
1
  LINE IN/OUT
  AUDIO 입출력 단자입니다. (Balanced)
2
  이어폰 단자
  이어폰 단자로 AUDIO 입출력을 위한 단자입니다. 해당 단자는 아래에 명시된
  채널에서 제어가 가능합니다.
    MIC 입력 (LINE IN 8번)
    SPEAKER 출력 (LINE OUT 4번)
5
  RS232 & RS485 & DC IN/OUT
  RS232 : 외부 장비 제어를 위한 단자 입니다. (Optional)
  RS485 : PTZ 카메라 제어를 위한 단자 입니다.
  DC IN/OUT : 전원 제어를 위한 단자 입니다. (Max. 1A)
3
  AMP OUT
  AMP 출력 단자입니다. (4ohm 스피커 기준 최대 출력 50W x 2CH)
4
  IR
  IR MATRIX 기능을 제공하는 단자입니다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 7
3-2. 후면부
6
  RELAY
  외부 장비 접점 제어를 위한 단자입니다.
7
  LAN
  네트워크(TCP/IP) 원격 제어 단자입니다
  STREAM (UVC)
  HDMI OUT2 영상을 외부 장비로 출력하는 단자입니다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
  DC 24V
  장비 전원 입력 단자입니다.
9
  HDMI IN/OUT
  HDMI IN/OUT 연결 단자입니다.
10
10

## Slide 8
4. 장치 사용법 (전면부 T-LCD 및 버튼 동작 방법)
로딩 페이지
  장비가 초기화하는 동안 로고가 표시됩니다.
  장비의 초기화가 모두 끝나면 자동으로 VIDEO 페이지로 전환됩니다.
MENU 페이지
  VIDEO, AUDIO, PRESET, CONTROL, PTZ, SYSTEM 페이지로 이동할 수 있는 버튼을 가지고 있습니다.
VIDEO 페이지
  이미 저장되어 있는 CUSTOM을 불러오는 버튼이 있습니다.
  해당 상태에서 출력되는 비디오 모드와 입력 채널 정보를 알 수 있습니다.
AUDIO 페이지
  입력 채널의 현재 볼륨 상태와 볼륨 제어 및 음소거가 가능합니다.
  출력 채널의 현재 볼륨 상태와 볼륨 제어 및 음소거가 가능합니다.
  출력 채널 각각에 대한 믹서 설정을 할 수 있습니다.
PRESET 페이지
  GUI를 통해 저장된 프리셋을 8개까지 로드할 수 있습니다.
CONTROL 페이지
  RELAY, IR MATRIX, DC OUT 제어가 가능합니다.
PTZ 페이지
  GUI를 통해 설정한 프로토콜에 따라, 사용하고 있는 카메라를 선택하여 Pan/Tilt/Zoom, Preset을 제어할 수 있습니다.
SYSTEM 페이지
  IP, SUBNET, GATEWAY를 설정할 수 있습니다.
  버전 정보를 볼 수 있습니다.
  공장 초기화를 할 수 있는 버튼이 있습니다.

## Slide 9
5. 원격 사용법 (GUI 소프트웨어 동작 방법)
PRESET
  현재의 상태를 프리셋에 미리 저장했다가 필요할 때 부를 수 있습니다.
  총 8개까지 프리셋을 저장, 로드, 삭제할 수 있습니다.
VIDEO SWICHER
  출력 2개의 채널에 대해 각각 비디오 모드와 입력 소스를 선택할 수 있습니다.
  현재의 상태를 CUSTOM에 미리 저장했다가 필요할 때 부를 수 있습니다.
  총 6개까지 커스텀을 저장, 로드, 삭제할 수 있습니다.
  OUTPUT2에 OUTPUT1의 미러 기능을 실행할 수 있습니다.
MULTI CONTROLLER
  RELAY : 총 8개의 릴레이를 제어할 수 있습니다.
  PTZ CAMERA : RS-485를 이용하여 PTZ 카메라의 PAN/TILT/ZOOM/PRESET을
  제어할 수 있습니다.
  IR MAT : 2x2 IR 매트릭스를 제어할 수 있습니다.
  DC OUT : 2개의 DC 출력을 제어할 수 있습니다.
AUDIO MIXER
  AUDIO INPUT
    레벨미터를 통하여 입력 볼륨 상태 정보를 알 수 있습니다.
    입력 볼륨 및 음소거가 가능합니다.
    LINE/MIC 선택이 가능합니다. (CH 1의 경우 HDMI 오디오 선택이 가능합니다.)
  AUDIO OUTPUT
    레벨미터를 통하여 출력 볼륨 상태 정보를 알 수 있습니다.
    출력 볼륨 및 음소거가 가능합니다.
    각 채널에 대한 입력 채널 믹서를 설정할 수 있습니다.
  AMP OUTPUT
    레벨미터를 통하여 출력 볼륨 상태 정보를 알 수 있습니다.
    출력 볼륨 및 음소거가 가능합니다.
    각 채널에 대한 입력 채널 믹서를 설정할 수 있습니다.

## Slide 10
제품보증서
본 제품은 구입하신 날로부터 1년간 무상 수리의 보증을 실시하고 있습니다.
제품명 :
모델명 :
구입일자 :
년
월
일
고객 성명 :
전화 번호 :
주소 :
구입처 :
제품 보증서
다음에 해당하는 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
  본 제품의 보증 기간이 경과한 후에 고장 발생 시
  고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
  천재지변(화재,지진,수해,낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
  사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
  접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
  해당 공인 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리/개조 하여 고장 발생 시
  제품보증서를 분실했을 경우
㈜이너트론
인천광역시 연수구 하모니로 301, 송도동
E-mail : sales@innertron.com
www.innertron.com

## Slide 11
Memo